Inertial Measurement Unit
Bartosz Woźniak
Michał Zykiert
Łukasz Górny

---
IMU
Co zawiera IMU?
- Akcelerometr
- Żyroskop
- Magnetometr

---
I2C
I2C
- SCL PB6
- SDA PB7
- VIN – 3V
- GND – GND

---
#define LSM303DL_A_ADDRESS 0x30 // adres akcelerometru
#define LSM303DL_M_ADDRESS 0x3C // adres magnetometru
#define LSM303DL_G_ADDRESS 0xD2 // adres zyroskopu

---
Akcelerometr 0x30
Akcelerometr 0x30

---
Magnetometr 0x3C
Magnetometr 0x3C

---
Żyroskop 0xD2
Żyroskop 0xD2

---
MAIN()
MAIN()
int main(void)
{
SystemInit();
SystemCoreClockUpdate();
init_I2C1();
…

---
MAIN() cd.
MAIN() akcelerometr
//acc
I2C_start(I2C1, LSM303DL_A_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1,0x20); // LSM303_CTRL_REG1_A 0x20
I2C_write(I2C1,0x27); // Enable Accelerometer
// 0x27 = 0b00100111
// Normal power mode, all axes enabled
I2C_stop(I2C1); // stop the transmission

---
MAIN() magnetometr
//mag
I2C_start(I2C1, LSM303DL_M_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1,0x02);	//LSM303_MR_REG_M 0x02
I2C_write(I2C1,0x00); // Enable Magnetometer
  // 0x00 = 0b00000000
// Continuous conversion mode
I2C_stop(I2C1);
//mag

---
MAIN() żyroskop
//gyro
I2C_start(I2C1, LSM303DL_G_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1, 0x20); //L3G_CTRL_REG1 0x20
I2C_write(I2C1, 0x0F); // 0x0F = 0b00001111
// Normal power mode, all axes enabled
I2C_stop(I2C1);
//gyro

---
I2C_write(I2C1,0x20);   I2C_write(I2C1,0x27);
I2C_write(I2C1,0x20); I2C_write(I2C1,0x27);

---
MAIN() cd.
MAIN() cd.
while(1)
{
read_acc();
read_mag();
read_gyro();
}

---
read_acc()
read_acc()
int read_acc(char l)
{
//acc
I2C_start(I2C1, LSM303DL_A_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1,0x28| (1 << 7));
I2C_stop(I2C1);
I2C_start(I2C1, LSM303DL_A_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
 xla = I2C_read_ack(I2C1);
 xha = I2C_read_ack(I2C1);
 yla = I2C_read_ack(I2C1);
 yha = I2C_read_ack(I2C1);

---
read_acc()
 zla = I2C_read_ack(I2C1);
 zha = I2C_read_nack(I2C1);
I2C_stop(I2C1); // stop the transmission
if(l=='x')
{
ax = ((int16_t)(xha << 8 | xla)) >> 4;
return ax;
}
//sprintf(buffer_out,"ax%i\r\n",ax);
//usb_cdc_printf(buffer_out);

---
read_acc()
if(l=='y')
{
ay = ((int16_t)(yha << 8 | yla)) >> 4;
return ay;
}
//sprintf(buffer_out,"ay%i\r\n",ay);
//usb_cdc_printf(buffer_out);
if(l=='z')
{
az = ((int16_t)(zha << 8 | zla)) >> 4;
return az;
}

---
read_mag()
read_mag()
I2C_start(I2C1, LSM303DL_M_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1,0x03); //LSM303_OUT_X_H_M 0x03
I2C_stop(I2C1);
I2C_start(I2C1, LSM303DL_M_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
 xhm = I2C_read_ack(I2C1);
 xlm = I2C_read_ack(I2C1);
 yhm = I2C_read_ack(I2C1);
 ylm = I2C_read_ack(I2C1);
 zhm = I2C_read_ack(I2C1);
 zlm = I2C_read_nack(I2C1);

---
read_mag()
 I2C_stop(I2C1);
 if(l=='x')
 {
 mx = (int16_t)(xhm << 8 | xlm);
 return mx;
}
 if(l=='y')
 {
 my = (int16_t)(yhm << 8 | ylm);
 return my;
}

---
read_mag()
if(l=='z')
 {
    mz = (int16_t)(zhm << 8 | zlm);
 return mz;
}

---
read_gyro()
read_gyro()
I2C_start(I2C1, LSM303DL_G_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1, 0x28| (1 << 7) ); //L3G_OUT_X_L 0x28
I2C_stop(I2C1);
I2C_start(I2C1, LSM303DL_G_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
xlg = I2C_read_ack(I2C1);
xhg = I2C_read_ack(I2C1);
ylg = I2C_read_ack(I2C1);
yhg = I2C_read_ack(I2C1);
zlg = I2C_read_ack(I2C1);
zhg = I2C_read_nack(I2C1);

---
read_gyro()
I2C_stop(I2C1);
if(l=='x')
{
gx = (int16_t)(xhg << 8 | xlg);
return gx;
}
if(l=='y')
{
gy = (int16_t)(yhg << 8 | ylg);
return gy;
}

---
read_gyro()
if(l=='z')
{
gz = (int16_t)(zhg << 8 | zlg);
return gz;
}

---
Przesyłanie danych przez wirtualny port COM
Przesyłanie danych przez wirtualny port COM

---
Wysyłanie danych
Wysyłanie danych
Zadeklarowanie biblioteki:
#include ‘’usbd_cdc_vcp.’’
Zadeklarowanie uchwytu USB jako zmiennej:
__ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_dev __ALIGN_END;
Uruchomenie trybu USB_CDC
USBD_Init(&USB_OTG_dev,USB_OTG_FS_CORE_ID,&USR_desc,&USBD_CDC_cb,&USR_cb);

---
Wysyłanie danych c.d.
Wysyłanie danych c.d.
Odczytanie wartości:
ax=read_acc('x');
Przypisanie wartości do bufora
sprintf(buffer_out,"ax%i\r\n",ax);
Wysłanie danych do VCP
usb_cdc_printf(buffer_out);

---
Odczyt danych
Odczyt danych
Zadeklarowanie biblioteki obsługującej obsługę portów
using System.IO.Ports;
Utworzenie obiektu typu Serialport
private static SerialPort port;

---
Odczyt danych c.d.
Odczyt danych c.d.
public Form1()
{
    SamplePeriod = 1f / 2097152;
    Ki = 0f;
    Kp = 5f;
    Quaternion = new float[] { 1f, 0f, 0f, 0f };
    eInt = new float[] { 0f, 0f, 0f };
InitializeComponent(); //inicjalizacja portu
port = new SerialPort("COM4", 128000, Parity.None, 8, StopBits.One); //inicjalizacja portu
port.ReadTimeout = 500; //ustawienie wartości timeout dla odczytu
port.WriteTimeout = 500; //ustawienie wartości timeout dla wysyłania
port.Handshake = Handshake.None; //ustawienie sterowania przepływu
port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(Port_DataReceived); //obsługa danych przychodzących
}

---
Odczyt danych c.d.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
port.Open();
if (!port.IsOpen)
{
MessageBox.Show("Error", "Cannot open COM port",	MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
this.stanstm.Text = "Offline";
this.stanstm.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
}
else
{
this.stanstm.Text = "Online";
this.stanstm.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
}
}

---
Obsługa danych przychodzących
Obsługa danych przychodzących
private void Port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
text = port.ReadLine();
this.BeginInvoke(new EventHandler(drawCharts)); //wywołanie wątku wyświetlającego/przetwarzającego dane
if (port.IsOpen) //czyszczenie buforów
{
port.DiscardInBuffer();
port.DiscardOutBuffer();
}
}

---
Obsługa wyświetlania/przetwarzania danych
Algorytm przetwarzający dane
Wykorzystano algorytm Mahonye'a
Obliczenia wykonywane są w oparciu o czterowymiarową algebrę (Kwaterniony)
Pozwala wyeliminować szkodliwe całkowanie kątów, zależnych od funkcji trygonometrycznych (możliwe dzielenie przez 0)

---
Kąty Eulera
Roll (oś X), Pitch (oś Y), Yaw (oś Z)
Kąty Eulera pozwalają na reprezentację obiektu w 3D przy wykorzystaniu obrotów wokół trzech różnych osi
Wykorzystanie kwaternionów pozwala na uniknięcie podstawowego problemu kątów Eulera: szacowania złych wartości, gdy pitch osiągnie 90 stopni

---
Przeliczanie z kwaternionów na kąty Eulera
Roll
Pitch
Yaw

---
Gimbal lock
Utrata jednego stopnia swobody w trójwymiarowej przestrzeni, co owocuje sprowadzeniem jej do przestrzeni dwuwymiarowej
Powstaje, gdy wartości na dwóch osiach będą takie same